## Slide 1: Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse – med og uten kulturminnehensyn
Norconsult A/S i samabeid med Miljøanalyse
Presentasjon på konferansen ”det grønneste huset” Oslo 5.09.2012

## Slide 2: Innhold
Presentere hovedkonklusjoner
  Potensial for energieffektivisering for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Agregering til nasjonalt nivå.
Diskutere kort resultatene i et bredere perspektiv
Potensial for energieffektivisering fokuserer på selve bygningen i samsvar med byggeforskriften. Energimerkeordningen derimot fokuserer på levert energi.

## Slide 3: Bygningskategorier
Husbank hus 1950-1970
Boligblokker 1950-1970
Førkrigs leiegårder
Murgårder 1800-tallet
Panelte tømmerhus før 1900
Eneboliger 1900-1940
Hvor mye reduseres det nasjonale potensialet for energieffektivisering dersom vi vektlegger kulturminnevern? Og, hva koster det?

## Slide 4: Redusert energibesparelse ved vektlegging av kulturminnevern (nasjonalt estimat)
(90 kWh/m2 år)
* Verdier beregnet ut fra antall bygg registrert i SEFRAK registeret

## Slide 5: Spesifikk energibehov - eksempelbygg
Chart: 
| Murgårder, 1800-tallet | Tømmerhus, før 1900 | Eneboliger, 1900 - 1940 | Førkrigs leiegård | Boligblokk, 1950-1970 | Husbankhus, 1950-1970
Uten tiltak | 426 | 549 | 419 | 273 | 268 | 252
Tiltak uten hensyn til vern | 96 | 100 | 98 | 96 | 95 | 106
Tiltak med hensyn til vern | 164 | 146 | 141 | 147 | 122 | 125
Tiltak med hensyn til vern alternativ 2 | 153 | 142 | 140
kWh/m2
Nasjonal middelverdi
Antar vi at bygget i dag ligger på den nasjonale middelverdien vil energibesparelsen bli omtrent halvert

## Slide 6: Estimert boligareal
 | 22mill m2
Murgårder fra 1800-tallet | 2,8* – 3,7
Panelte tømmerhus | 0,8* – 3,5
Eneboliger 1900 - 1940 | 18
Førkrigs leiegårder | 5
Boligblokker 1950 - 1970 | 11
Husbankhus 1950 - 1970 | 37
mill m2
Verdiene merket med * er beregnet ut fra antall i Sefrakregisteret og eksempelbyggets areal. For husbankhus er Husbankens statistikk lagt til grunn. De øvrige er beregnet ut fra SSBs statistikk over antall og størrelse.

## Slide 7: Redusert energibesparelse ved vektlegging av kulturminnevern (nasjonalt estimat)
Byggkategori | Spesifikk netto energi ved lavenergi kWh/m² pr. år | Spesifikk netto energi ved kultur-minnevern kWh/m² pr. år | Redusert energi-besparelse lavenergi TWh/år | Redusert energi-besparelse α + + TWh/år
Murgårder fra 1800-tallet | 96 | 164 | 0,4 / 0,2* | 0,8 / 0,4*
Panelte tømmerhus | 100 | 146 | 0,1 / 0,04* | 0,2 / 0,1*
Eneboliger 1900 - 1940 | 98 | 141 | 0,9 | 2,1
Førkrigs leiegårder | 96 | 147 | 0,3 | 0,6
Boligblokker 1950 - 1970 | 95 | 122 | 0,4 | 1,3
Husbankhus 1950 - 1970 | 106 | 125 | 0,7 | 2,0
Totalt |  |  | 2,8 | 7
Verdiene merket med * er beregnet ut fra antall i Sefrakregisteret og eksempelbyggets areal. For husbankhus er Husbankens statistikk lagt til grunn. α + + er av Arnstadutvalget definert til 30 kWh/m² pr. år.
α + + Krever andre energitiltak, for eksempel varmepumpe.
?

## Slide 8: Enova - potensial og barrierestudie - energieffektivisering i norske bygg
Energibruk Sparepotensial
kWh/m2 år TWh/år
Eneboliger fra før 1956 257 5,6
Eneboliger fra 1956 – 1970 180 1,8
Leiligheter fra 1956 – 1970 198 0,6
(0,9)
(0,7)
(0,4)

## Slide 9: Er det lønnsomt?
Nedbetalt:
Lavenergi – aldri
Med vern – aldri
sammen med rehabilitering:
Lavenergi – 14 år
Med vern – 9 år
Husbank hus 1950-1970
Boligblokker 1950-1970
Førkrigs leiegårder
Murgårder 1800-tallet
Panelte tømmerhus før 1900
Eneboliger 1900-1940
Nedbetalt:
Lavenergi – aldri
Med vern – 20 år
Nedbetalt:
Lavenergi – 30 år
Med vern – 23 år
Nedbetalt:
Lavenergi – aldri
Med vern – 19 år
Nedbetalt:
Lavenergi – aldri
Med vern – aldri
Nedbetalt:
Lavenergi – aldri
Med vern – aldri
Vernehensyn øker lønnsomheten
Hvordan bruker vi denne innsikten?

## Slide 10: Levert energi kan reduseres
med varmepumpe kan vi komme ned på lavenerginivå
  Enova-studien konkluderer med at dette er lønnsomt
  Trolig ikke i samsvar med kulturminnevern i murgårder (bygårder)
ved bruk av bioenergi

## Slide 11: I et samfunnsperspektiv
” 1kWh spart er bedre enn 1 kWh produsert”
La boligeier avgjøre

## Slide 12: Lønnsomhet for energieffektivisering
Regionalt
f eks Bergen
Norge
Europa
  avhenger av hva annet vi gjør med energisystemet,
  Kapasitet i det nasjonale nettet
inkludert:
  Kapasitet på utveksling med utlandet
  Utbygging av fornybare energikilder

## Slide 13: Veien videre
Innta en pro-aktiv rolle
Utredninger og veiledninger utarbeides på mindre aggregerte nivå
Pådriver for ny teknologi, for eksempel for isolasjon
Inngrep ved etablering av energiledelse

## Slide 14: Oppsumering
Vektlegging av kulturminnevern reduserer potensialet for energieffektivisering, men bedrer kostnadseffektiviteten
Regionalt kan den energien som frigjøres ha større verdi enn kostnadsberegningene tilsier
Nytten av å gjennomføre energieffektiviseringstiltak avhenger av de valg vi tar for andre deler av energisystemet, både individuelt, lokalt og nasjonalt